Ministru kabineta noteikumi Nr.235

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī	(prot. Nr.23, 71.§)

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma

un kvalitātes prasības, monitoringa

un kontroles kārtība

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites

uzraudzības likuma 4.panta otro

un ceturto daļu un 19.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim, kārtību, kādā novērtējama dzeramā ūdens atbilstība šo noteikumu prasībām, kā arī dzeramā ūdens monitoringa un kontroles kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz virszemes un pazemes ūdeni, kurš neapstrādātā veidā vai pēc speciālas sagatavošanas paredzēts patēriņam cilvēku uzturā, uztura pagatavošanai, izmantošanai mājsaimniecībā, tirdzniecībai, kā arī izmantošanai pārtikas ražošanā (apstrādē, pārstrādē, konservēšanā), neatkarīgi no piegādes veida (pa ūdensvadu, cisternās vai fasējumā) (turpmāk — dzeramais ūdens).

3. Dzeramā ūdens monitoringu īsteno, regulāri laboratoriski pārbaudot dzeramo ūdeni, lai iegūtu informāciju par tā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu nekaitīguma un kvalitātes prasībām, kā arī par pārmaiņām dzeramajā ūdenī. Saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu veic kārtējo monitoringu un auditmonitoringu. Pa ūdensvadu iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kārtējo monitoringu veic ūdensapgādes uzņēmums (turpmāk — ūdens piegādātājs), bet auditmonitoringu — valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra” (turpmāk — aģentūra). Pārtikas uzņēmumos, izņemot ūdens piegādātājus, gan kārtējo monitoringu, gan auditmonitoringu organizē uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs (turpmāk — uzņēmējs).

4. Šo noteikumu 3.punktā minētais uzņēmēja pienākums organizēt kārtējo monitoringu un auditmonitoringu neattiecas uz pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem.

5. Noteikumi neattiecas uz dabīgajiem minerālūdeņiem un ārstnieciskajiem minerālūdeņiem, ko par tādiem atzinušas pilnvarotas kompetentas institūcijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst no atsevišķām ieguves vai piegādes vietām, kuras izmanto mazāk par 50 personām, un kura piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.

7. Dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasības ir obligāti piemērojamas dzeramajam ūdenim, ko iegūst no šo noteikumu 6.punktā minētajām ieguves vai piegādes vietām, ja dzeramo ūdeni realizē tirdzniecībā vai citādi izmanto komercdarbībai vai publiskām vajadzībām.

8. Dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasības nepiemēro no ieguves vai piegādes vietām iegūtajam dzeramajam ūdenim, kuru izmanto tā, ka tas ne tieši, ne netieši nerada draudus patērētāju veselībai, un par to ir saņemts aģentūras atzinums.

9. Dzeramā ūdens piegādātājs ir atbildīgs par iedzīvotāju atbilstošu un precīzu informēšanu par viņiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, par korektīviem pasākumiem, ko piegādātājs ir veicis dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai, kā arī par iespējamo korektīvo rīcību, kas jāveic pašiem iedzīvotājiem. Uzņēmējs vai ūdens piegādātājs var neinformēt patērētāju par dzeramā ūdens neatbilstību kvalitātes un nekaitīguma prasībām, ja kontroles institūcijas vai aģentūra šo neatbilstību ir atzinušas par niecīgu un patērētāja veselībai nekaitīgu.

10. Aģentūra sagatavo informatīvos materiālus, lai informētu sabiedrību par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, pasākumiem piesārņojuma gadījumos, kā arī konsultē patērētājus, uzņēmējus, ūdens piegādātājus un ūdensvada īpašniekus par iespējamo korektīvo rīcību dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai vai pasākumiem, kas veicami, lai novērstu dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām.

11. Jebkura rīcība vai pasākumi, kurus veic, lai nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu, nedrīkst pazemināt dzeramā ūdens kvalitāti vai palielināt piesārņojumu dzeramā ūdens ņemšanas vietās.

II. Obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības

dzeramajam ūdenim un kārtība, kādā novērtējama

dzeramā ūdens atbilstība noteiktajām prasībām

12. Dzeramais ūdens nedrīkst saturēt mikroorganismus, parazītus un vielas tādā daudzumā (skaitā vai koncentrācijā), kas rada draudus patērētāju veselībai. Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 1.pielikuma 1. un 2.punktā.

13. Nefasētam dzeramajam ūdenim šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām jāatbilst šādās vietās:

13.1. vietā, kur dzeramais ūdens izplūst no krāna, ja dzeramo ūdeni cilvēku patēriņam piegādā pa ūdensvadu;

13.2. vietā, kur dzeramais ūdens izplūst no cisternas, ja dzeramo ūdeni piegādā cisternā;

13.3. vietā uzņēmumā, kur dzeramo ūdeni iepilda pudelēs vai citos traukos, ja dzeramais ūdens tiek fasēts pudelēs vai citos traukos;

13.4. vietā uzņēmumā, kur dzeramais ūdens tiek izmantots, ja dzeramo ūdeni izmanto pārtikas ražošanas uzņēmumā.

14. Ja, nosakot dzeramā ūdens mikrobioloģiskos rādītājus (1.pielikums), ūdens paraugā atrod Escherichia coli, enterokokus vai koliformas baktērijas, dzeramā ūdens piegādātājs vai, veicot epidemioloģisko uzraudzību, — aģentūra dzeramo ūdeni nekavējoties pārbauda atkārtoti. Ja atkārtoti pārbaudītajā ūdens paraugā kopējais koliformu skaits ir lielāks par 2/100 ml, atrasta Escherichia coli vai enterokoki, ūdenī nosaka patogēnās enterobaktērijas.

15. Ja ir pamatotas aizdomas par šajos noteikumos neminētu patogēno mikroorganismu un toksisko vielu iespējamo klātbūtni dzeramajā ūdenī tādos daudzumos (skaitā vai koncentrācijā), kas rada draudus patērētāju veselībai, dzeramā ūdens piegādātājs nekavējoties informē Valsts sanitāro inspekciju, kā arī nodrošina dzeramā ūdens pārbaudi un veic korektīvus pasākumus (piemēram, ar attiecīgiem apstrādes paņēmieniem), lai nodrošinātu dzeramā ūdens nekaitīgumu. Veiktie pasākumi nedrīkst pasliktināt dzeramā ūdens kvalitāti.

16. Ūdensapgādes sistēmām jāatbilst normatīvajiem aktiem par būvnormatīviem noteiktajām prasībām. Ūdensapgādes iekārtu remonts vai maiņa nedrīkst pasliktināt dzeramā ūdens kvalitāti vai radīt draudus patērētāju veselībai, un dzeramajam ūdenim jāatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

17. Ja konstatē, ka ūdensapgādes sistēmas dēļ dzeramais ūdens neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ūdens piegādātājs vai ūdensvada īpašnieks veic korektīvus pasākumus, lai novērstu dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām un novērstu draudus patērētāju veselībai.

18. Ja tiek dezinficēta ūdens piegādes sistēma, ūdens piegādātājs kontrolē šo noteikumu 1.pielikuma 3.3. un 3.5.apakšpunktā noteiktos rādītājus, dezinfekcijas efektivitāti, dezinfekcijā lietoto ķīmisko reaģentu atlieku klātbūtni, saskaņojot ar aģentūru konkrēto izmeklējumu programmu.

19. Ja dzeramais ūdens attiecīgajā ģeogrāfiskajā teritorijā neatbilst šo noteikumu prasībām, bet nerada draudus patērētāju veselībai un ja minēto neatbilstību nevar novērst 30 dienu laikā, un citā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi, Ministru kabinets pēc Veselības ministrijas ieteikuma ar rīkojumu var noteikt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (turpmāk — īpašas normas) uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. Ja nepieciešams, īpašo normu piemērošanu var pagarināt uz trim gadiem. Izņēmuma gadījumos īpašo normu piemērošanu var pagarināt atkārtoti vēl uz trim gadiem. Iesniegumu par īpašo normu noteikšanu uzņēmējs, ūdens piegādātājs, pašvaldība vai cits pieteicējs iesniedz Veselības ministrijā vai Latvijas Pārtikas centrā. Latvijas Pārtikas centrs un aģentūra izskata iesniegumu un sniedz atzinumu. Ja tiek noteiktas īpašas normas, kontroles institūcijas un aģentūra var palielināt kontroles un monitoringa veikšanas biežumu.

20. Pieteicējs, iesniedzot iesniegumu par īpašu normu noteikšanu dzeramajam ūdenim, sniedz šādu informāciju:

20.1. īpašu normu noteikšanas pamatojumu;

20.2. monitoringa un kontroles rezultātus par rādītājiem, kuriem paredzēts piemērot īpašas normas, un priekšlikumus par maksimāli pieļaujamajām īpašajām normām paredzamajā laikposmā;

20.3. par teritoriju, kurā piemērojamas īpašas normas, un iedzīvotāju skaitu šajā teritorijā;

20.4. par piegādātā dzeramā ūdens daudzumu diennaktī;

20.5. par īpašu normu noteikšanas iespējamo ietekmi uz pārtikas ražošanu;

20.6. korektīvās rīcības plāna kopsavilkumu;

20.7. par laikposmu, kurā nepieciešams piemērot īpašas normas.

21. Īpašas normas nenosaka fasētam dzeramajam ūdenim.

22. Ja saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu dzeramajam ūdenim noteiktas īpašas normas, pieteicējs nodrošina patērētājus ar atbilstošu un precīzu informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, informācijā ietverot brīdinājumus noteiktām iedzīvotāju grupām, ja šīs īpašās normas tām var radīt veselības traucējumus.

III. Dzeramā ūdens monitorings un kontrole

23. Dzeramā ūdens monitoringa veidi:

23.1. kārtējais monitorings (regulāras pārbaudes), lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens mikrobioloģiskajiem, organoleptiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem rādītājiem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, kā arī lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens apstrādes efektivitāti;

23.2. auditmonitorings (audita pārbaudes), lai noteiktu, vai dzeramais ūdens atbilst visiem šajos noteikumos noteiktajiem kvalitātes un nekaitīguma rādītājiem. Veicot auditmonitoringu, dzeramajam ūdenim nosaka visus rādītājus, izņemot gadījumu, ja ūdens piegādātājs vai uzņēmējs pierāda vai ja aģentūrai ir pietiekama informācija, ka konkrētā ūdens paraugu ņemšanas vietā nav iespējama tāda vielas koncentrācija, kas varētu pārsniegt attiecīgā rādītāja maksimāli pieļaujamo normu. Tad šo rādītāju auditormonitoringā var nenoteikt. Izņēmums neattiecas uz radioaktivitātes noteikšanu.

24. Dzeramā ūdens monitoringu ūdensvadā veic, ņemot paraugu telpā vai iestādē no krāna tajā vietā, kur dzeramo ūdeni lieto patērētājs.

25. Uzņēmējs organizē dzeramā ūdens monitoringa (gan kārtējā, gan auditmonitoringa) veikšanu savā uzņēmumā, ņemot ūdens paraugus:

25.1. vietā no krāna, kur dzeramais ūdens tiek izmantots pārtikas ražošanai;

25.2. vietā no krāna, kur dzeramo ūdeni iepilda pudelēs vai citos traukos, ja dzeramais ūdens tiek fasēts;

25.3. vietā, kur dzeramais ūdens izplūst no cisternas, ja ūdens ilgstoši vai īsu laikposmu tiek piegādāts cisternā.

26. Šo noteikumu 24.punktā minētajā gadījumā kārtējo monitoringu finansē ūdens piegādātājs, bet auditmonitoringu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Šo noteikumu 25.punktā minētajos gadījumos monitoringu finansē uzņēmējs.

27. Dzeramā ūdens monitoringa programmu izstrādā (ja nepieciešams, to papildina vai izslēdz kādu rādītāju no tās) un pēc valsts budžeta likuma kārtējam gadam pieņemšanas apstiprina aģentūra, saskaņojot ar Veselības ministriju. Monitoringa programmā tiek ietverts kārtējais monitorings un auditmonitorings saskaņā ar šo noteikumu prasībām, kā arī noteikti konkrēti uzņēmumi, iestādes un telpas, kurās plānots ņemt paraugus.

28. Dzeramā ūdens piegādātāji un uzņēmēji katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādā monitoringa programmu. Ūdens piegādātāji to saskaņo ar aģentūru, bet uzņēmēji — ar Pārtikas un veterināro dienestu un aģentūru. Ūdens piegādātājs un uzņēmējs var monitoringa programmā iekļaut arī tos ūdens testēšanas rezultātus, kas iegūti, izmantojot paškontroles sistēmu.

29. Aģentūras speciālists, īstenojot monitoringa programmu, ir tiesīgs (uzrādot dienesta apliecību) apmeklēt jebkuru objektu Latvijā neatkarīgi no tā piederības.

30. Ūdens piegādātājs informē aģentūru par kārtējā monitoringa rezultātiem. Aģentūra informē ūdens piegādātāju par auditmonitoringa rezultātiem.

31. Uzņēmējs par monitoringa rezultātiem informē aģentūru un Pārtikas un veterināro dienestu.

32. Ja, veicot monitoringu, konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība šo noteikumu prasībām un:

32.1. monitoringu ir veikusi aģentūra, tā rakstiski informē Valsts sanitārās inspekcijas attiecīgo struktūrvienību un Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo struktūrvienību;

32.2. monitoringu ir veicis ūdens piegādātājs, tas rakstiski informē aģentūru un Valsts sanitārās inspekcijas attiecīgo struktūrvienību;

32.3. monitoringu ir veicis uzņēmējs, tas rakstiski informē aģentūru, Valsts sanitārās inspekcijas attiecīgo struktūrvienību un Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo struktūrvienību.

33. Ja, veicot monitoringu, dzeramajā ūdenī konstatēts piesārņojums, kas rada potenciālus draudus patērētāja veselībai, monitoringa veicējs nekavējoties informē arī citas šo noteikumu 32.punktā minētās institūcijas.

34. Aģentūra apkopo monitoringa rezultātus, reizi gadā sagatavo attiecīgu pārskatu un iesniedz to Veselības ministrijā, Valsts sanitārajā inspekcijā, Latvijas Vides aģentūrā un Pārtikas un veterinārajā dienestā.

35. Aģentūra, apkopojot un analizējot datus valstī un reģionos, reizi trijos gados sagatavo publisku ziņojumu par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, lai informētu patērētājus. Publiskajā ziņojumā tiek ietverta informācija par pārbaudīto objektu skaitu un veidu, un izmeklēto ūdens paraugu skaitu, norādot, cik no tiem neatbilst obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

36. Aģentūra nodrošina to dzeramā ūdens monitoringa datu pieejamību, kas saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likumu nepieciešami valsts funkciju īstenošanai.

37. Dzeramā ūdens laboratorisko pārbaudi veic akreditētās laboratorijās ar metodēm, kas norādītas šo noteikumu 3.pielikumā, ņemot vērā, ka:

37.1. laboratorijai ir tiesības izmantot metodes, kas nav minētas šo noteikumu 3.pielikuma pirmajā daļā, ja iegūtie rezultāti ir salīdzināmi ar rezultātiem, ko iegūst ar 3.pielikumā minētajām testēšanas metodēm, un ja ar citu testēšanas metodi sasniedzama tikpat augsta rezultātu noteikšanas robeža, precizitāte un ticamība;

37.2. rādītājiem, kuri minēti šo noteikumu 3.pielikuma otrajā daļā, var izmantot jebkuru analīzes metodi, ja vien tā atbilst 3.pielikumā noteiktajām prasībām;

37.3. nav noteikta konkrēta izmantojamā analīzes metode, nosakot šādus rādītājus:

37.3.1. krāsu;

37.3.2. smaržu;

37.3.3. garšu;

37.3.4. kopējo organisko oglekli;

37.3.5. duļķainību. Nosakot duļķainību apstrādātu virszemes ūdeņu paraugos, lieto tādu analītisko metodi, ar kuru minētos rādītāju lielumus var noteikt ar 25 % ticamību, 25 % precizitāti un 25 % zemāko noteikšanas robežu.

38. Dzeramā ūdens paraugu ņemšanu un transportēšanu uz laboratoriju veic saskaņā ar Latvijas nacionālajiem standartiem vai Latvijā adaptētiem starptautiskiem standartiem (LVS EN ISO 5667-3:2000 Ūdens kvalitāte — Paraugu ņemšana — 3.daļa; LVS ISO 5667-5:1991 Ūdens kvalitāte — Paraugu ņemšana — 5.daļa).

39. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē:

39.1. Pārtikas un veterinārais dienests — pārbaudot dzeramo ūdeni, ko izmanto pārtikas uzņēmumos, izņemot ūdensapgādes uzņēmumus;

39.2. Valsts sanitārā inspekcija — pārbaudot dzeramo ūdeni, ko iedzīvotājiem piegādā pa ūdensapgādes sistēmām.

40. Konstatējot dzeramā ūdens neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, Pārtikas un veterinārajam dienestam un Valsts sanitārai inspekcijai ir tiesības ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens piegādi vai lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nodrošinot patērētāju informēšanu par ūdens piegādes vai lietošanas ierobežojumiem vai aizliegumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

41. Apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 100 tūkstošiem, līdz 2008.gadam, apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir no 10 līdz 100 tūkstošiem, līdz 2011.gadam un apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 10 tūkstošiem, līdz 2015.gadam nefasētā dzeramajā ūdenī:

41.1. bromātu saturs (1.pielikuma 2.7.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 25 µg/l;

41.2. kopējais trihalogēnmetānu saturs (1.pielikuma 2.24.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 150 µg/l;

41.3. alumīnija saturs (1.pielikuma 3.1.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 0,5 mg/l;

41.4. dzelzs saturs (1.pielikuma 3.7.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 0,4 mg/l;

41.5. mangāna saturs (1.pielikuma 3.11.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 0,2 mg/l;

41.6. oksidējamība (KMnO4) (1.pielikuma 3.13.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 8 mg/l O2 .

42. Šo noteikumu 23., 25., 26., 30., 31., 35. un 37.punkts un 32.2. un 32.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

43. Auditmonitoringu šo noteikumu 24.punktā minētajos gadījumos aģentūra veic par valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem.

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumus Nr.63 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 57./59.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 98/83/EC.

Ministru prezidents E.Repše

Veselības ministre I.Circene

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 31.maiju.

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.235

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma

un kvalitātes prasības

1. Mikrobioloģiskie rādītāji:

Nr. 	Rādītājs	Maksimāli

p.k.		pieļaujamā norma

1.1.	ūdensvada ūdenim:

1.1.1.	Escherichia coli	0/100 ml

1.1.2.	enterokoki	0/100 ml

1.2.	ūdenim, kas pildīts tirgošanai pudelēs vai citos traukos:

1.2.1.	Escherichia coli	0/250 ml

1.2.2.	enterokoki	0/250 ml

1.2.3.	Pseudomonas aeruginosa	0/250 ml

1.2.4.	mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C	100/ml

1.2.5.	mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 37 °C	20/ml

2. Ķīmiskie rādītāji:

Nr. 	Rādītājs	Maksimāli	Piezīmes

p.k.		pieļaujamā

norma

1	2	3	4

2.1.	akrilamīds	0,10 µg/l	Nosaka kā monomēra saturu ūdenī

2.2.	antimons	5,0 µg/l

2.3.	arsēns	10 µg/l

2.4.	benzols	1,0 µg/l

2.5.	benzo(a)pirēns	0,010 µg/l

2.6.	bors	1,0 mg/l

2.7.	bromāti	10 µg/l

2.8.	cianīdi	50 µg/l

2.9.	1,2-dihloretāns	3,0 µg/l

2.10.	dzīvsudrabs	1,0 µg/l

2.11.	epihlorhidrīns	0,10 µg/l	Nosaka kā monomēra saturu ūdenī

2.12.	fluorīdi	1,5 mg/l

2.13.	hroms	50 µg/l

2.14.	kadmijs	5,0 µg/l

2.15.	niķelis	20 µg/l	Nosaka vidējās vērtības no nedēļas

ūdens piegādes paraugiem. Reģistrē arī

maksimālās rādītāju vērtības

2.16.	nitrāti	50 mg/l	Ūdenī nitrītu saturs nedrīkst pārsniegt

0,10 mg/l, ja nitrāti (mg/l)/50 + nitrīti

(mg/l)/3 ² 1

2.17.	nitrīti	0,50 mg/l	Ūdenī nitrītu saturs nedrīkst pārsniegt

0,10 mg/l, ja nitrāti (mg/l)/50 + nitrīti

(mg/l)/3 ² 1

2.18.	pesticīdi  	0,10 µg/l	Pesticīdu grupai (2.18. un 2.19.)

(atsevišķi)		pielīdzināmi šādi augu aizsardzības

2.19.	pesticīdi (kopā)	0,50 µg/l	līdzekļi:

— organiskie insekticīdi, organiskie

herbicīdi

— organiskie fungicīdi, organiskie

nematocīdi

— organiskie akaricīdi, organiskie

algicīdi

— organiskie rodenticīdi, organiskie

slimicīdi

— tiem pielīdzinātie produkti (augšanas

regulatori) un iepriekšminēto vielu

atvasinājumi un noārdīšanās produkti.

Ūdenī nosaka tikai tos pesticīdus, kuru

klātbūtne tajā ir iespējama.

Ja ūdenī ir konstatēts aldrīns, dieldrīns,

heptahlors un heptahlora epoksīds,

rādītāju norma ir 0,030 µg/l.

Pesticīdiem (2.19.) noteikta visu

atsevišķo pesticīdu summa, kurus analizē

2.20.	policikliskie 	0,10 µg/l	Noteikto sastāvdaļu koncentrāciju summa.

aromātiskie 		Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži ir:

ogļūdeņraži		— benzo(b)fluorantrēns

— benzo(k)fluorantrēns

— benzo(ghi)perilēns

— indeno(1,2,3-cd)pirēns

2.21.	selēns	10 µg/l

2.22.	svins	10 µg/l	Nosaka vidējās vērtības no nedēļas

ūdens piegādes paraugiem. Reģistrē arī

maksimālās rādītāju vērtības

2.23.	tetrahloretēns un 	10 µg/l	Noteikto vielu koncentrāciju summa

trihloretēns

2.24.	trihalogēnmetāni 	100 µg/l	Noteikto vielu koncentrāciju summa

(kopā)

2.25.	varš	2,0 mg/l	Nosaka vidējās vērtības no nedēļas

ūdens piegādes paraugiem. Reģistrē arī

maksimālās rādītāju vērtības

2.26.	vinilhlorīds	0,50 µg/l	Nosaka kā monomēra saturu ūdenī

3. Kontrolrādītāji dzeramā ūdens monitoringam un korektīvai rīcībai:

Nr. 	Rādītājs	Maksimāli	Piezīmes

p.k.		pieļaujamā

norma

1	2	3	4

3.1.	alumīnijs	0,2 mg/l

3.2.	amonijs	0,50 mg/l

3.3.	Clostridium 	0/100 ml	Šis rādītājs nav jāmēra, ja vien ūdens

perfringens 		izcelsmes vietu neiespaido virszemes

(ieskaitot sporas)		ūdeņi. Ja ir neatbilstība rādītājam,

jāizpēta piegāde, lai nodrošinātu, ka

nepastāv briesmas cilvēku veselībai,

kuras izraisa patogēnu mikroorganismu

klātbūtne, piemēram, kriptosporas.

Šādu pētījumu rezultāti jāiekļauj ziņojumos,

ko sniedz Sabiedrības veselības aģentūra

3.4.	mikroorganismu 	bez  	Pudelēs vai citos traukos pildītam

koloniju skaits 	būtiskām 	ūdenim

(KVV) 22 °C	izmaiņām

3.5.	koliformas  	0/100 ml	Ūdenim tarā šī rādītāja maksimāli

baktērijas (skaits)		pieļaujamā norma ir 0/250 ml

3.6.	duļķainība 	pieņemama 	Ja tiek apstrādāts virszemes ūdens,

patērētājiem 	jācenšas panākt, lai apstrādes iekārtu

un bez 	radītā duļķainība nepārsniedz 1,0 NTU

būtiskām 	(nefelometriskās duļķainības vienības)

izmaiņām

3.7.	dzelzs	0,2 mg/l

3.8.	garša	pieņemama

patērētājiem un

bez būtiskām

izmaiņām

3.9.	hlorīdi	250 mg/l	Ūdens nedrīkst būt korozīvs

3.10.	krāsa	pieņemama

patērētājiem un

bez būtiskām

izmaiņām

3.11.	mangāns	0, 05 mg/l

3.12.	nātrijs	200 mg/l

3.13.	oksidējamība 	5,0 mg/l O2	Šis rādītājs nav jānosaka, ja tiek mērīts

(KMnO4)		TOC

3.14.	smarža	pieņemama

patērētājiem un

bez būtiskām

izmaiņām

3.15.	sulfāti	250 mg/l 	Ūdens nedrīkst būt korozīvs

3.16.	ūdeņraža jonu 	6,5–9,5 	Ūdens nedrīkst būt korozīvs.

koncentrācija	pH vienības	Negāzētam ūdenim, kas iepildīts tarā,

minimālo lielumu var samazināt līdz

4,5 vienībām.

Ūdenim, kas iepildīts tarā un kas ir

dabiski bagāts vai mākslīgi bagātināts

ar oglekļa dioksīdu, minimālais lielums

var būt zemāks

3.17.	elektrovadīt-	2500 µS cm-1 	Ūdens nedrīkst būt korozīvs

spēja	20 °C

temperatūrā

3.18.	kopējais 	bez 	Šis rādītājs nav jāmēra piegādes

organiskais 	būtiskām	objektiem, kas ir mazāki par

ogleklis (TOC)	izmaiņām	10000 m3 dienā

3.19.	radioaktivitāte

3.19.1.	tritijs	100 Bq/l

3.19.2.	kopējā deva	0,10 mSv/ 	Nosakot kopējo devu, neņem vērā

gadā	tritiju, 40kāliju, radonu un radona

sabrukšanas produktus. Paraugu

ņemšanas un analīžu veikšanas

biežums noteikts 2.pielikuma 2.punktā.

Ja iepriekšējos noteikšanas periodos

radioaktivitātes rādītāji ir bijuši

nemainīgi un zemāki par maksimāli

pieļaujamo normu, tad radioaktivitāte

nav jānosaka regulāri

Veselības ministre I.Circene

2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.235

Dzeramā ūdens monitoringā nosakāmie rādītāji

un analīžu veikšanas biežums

1. Kārtējā monitoringā (regulārās pārbaudēs) nosakāmie rādītāji:

Nr. p.k.	Rādītājs	Piezīmes

1.1.	alumīnijs	Nosaka, ja par flokulantu lieto alumīnija

sāļus; citos gadījumos to nosaka audita

pārbaudēs

1.2.	amonijs

1.3.	Clostridium perfringens, 	Nosaka virszemes ūdenim vai ūdenim,

ieskaitot sporas	ko var ietekmēt virszemes ūdens, citos

gadījumos to nosaka audita pārbaudēs

1.4.	dzelzs	Nosaka, ja par flokulantu lieto dzelzs

sāļus, citos gadījumos to nosaka audita

pārbaudēs

1.5.	duļķainība

1.6.	Escherichia coli

1.7.	garša

1.8.	mikroorganismu koloniju 	Nosaka, ja ūdeni paredzēts pildīt pudelēs

skaits (KVV) 22 °C un 37 °C	vai citos traukos tirdzniecībai

1.9.	krāsa

1.10.	nitrīti	Nosaka, ja dezinfekcijai tiek izmantota

hloraminācija; citos gadījumos to nosaka

audita pārbaudēs

1.11.	Pseudomonas aeruginosa	Nosaka, ja ūdeni paredzēts pildīt pudelēs

vai citos traukos tirdzniecībai

1.12.	smarža

1.13.	elektrovadītspēja

1.14.	kopējās koliformas

1.15.	ūdeņraža jonu

koncentrācija (pH)

2. Ūdens paraugu ņemšanas1 un analīžu veikšanas minimālais biežums:

Nr. 	Gada vidējais  	Regulāro pārbaužu   	Audita pārbaudes

p.k.	diennakts piegādātā/	paraugu skaits4, 5, 6 	paraugu skaits4, 6

pildītā ūdens 	gadā	gadā

daudzums piegādes

zonā2, 3 (m3)

2.1.	Ūdenim no ūdensvada, no cisternām un pārtikas ražošanas uzņēmumos

2.1.1.	līdz 100   	1	1

2.1.2.	101-1000	4	1

1

2.1.3.	1001-10000		+ 1 no katriem

3300 m3/d

proporcionāli to

4 	daļai kopējā tilpumā

2.1.4.	10001-100000	+ 3 no katriem 	3

1000 m3/d 	+ 1 no katriem

proporcionāli 	10000 m3/d

to daļai kopējā 	proporcionāli to daļai

tilpumā	kopējā tilpumā

2.1.5.	vairāk par 100000		10

+ 1 no katriem

25000 m3/d

proporcionāli to daļai

kopējā tilpumā

2.2. 	Pudelēs vai citos traukos pildītam dzeramajam ūdenim, kas paredzēts

tirdzniecībai

2.2.1.	līdz 10	1	1

2.2.2.	11-60	12	1

viens paraugs no 	viens paraugs no

katriem 5 m3 	katriem 100 m3

2.2.3.	vairāk par 60	proporcionāli to  	proporcionāli to

daudzumam	daudzumam

kopējā tilpumā	kopējā tilpumā

Piezīmes.

1 Paraugus ņem šo noteikumu 13.punktā noteiktajās vietās, lai nodrošinātu, ka dzeramais ūdens atbilst šo noteikumu prasībām. Ja dzeramo ūdeni piegādā no ūdens apgādes tīkliem, īpašu rādītāju noteikšanai paraugus drīkst ņemt piegādes zonā vai apstrādes iekārtās, ja var pierādīt, ka starp atbilstošiem rādītājiem nav būtisku atšķirību.

2 Piegādes zona ir ģeogrāfiski noteikts apgabals, kur dzeramo ūdeni piegādā no viena vai vairākiem resursiem un kur dzeramā ūdens kvalitāte tiek uzskatīta par apmēram līdzīgu.

3 Ūdens daudzumu aprēķina kā vidējo daudzumu kalendāra gadā. Ūdens daudzuma aprēķinā drīkst izmantot iedzīvotāju skaitu piegādes zonā, pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 200 litru dienā vienam iedzīvotājam.

4 Ja piegādes ir īslaicīgas, kontroles biežumu dzeramajam ūdenim, ko piegādā cisternās, nosaka aģentūra.

5 Lai noteiktu dzeramā ūdens atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem ūdens nekaitīguma rādītājiem, analīžu biežumu var samazināt, ja to ir noteikusi aģentūra un vismaz divus gadus pēc kārtas rezultāti ir bijuši stabili un labāki, nekā noteikts 1.pielikumā. Analīžu biežumu nedrīkst samazināt vairāk kā par 50 procentiem.

6 Paraugus ņem regulāri, lai analīžu rezultāti raksturotu gada vidējās dzeramajam ūdenim noteikto rādītāju vērtības.

Veselības ministre I.Circene

3.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.235

Dzeramā ūdens nekaitīguma

un kvalitātes rādītāju noteikšanas metodes

1. Rādītāji, kuriem noteiktas konkrētas analīzes metodes:

Nr. p.k	Rādītājs	Metode

1.1.	koliformas baktērijas un Escheria coli (E. coli) 	LVS EN ISO 9308-1

LVS ISO 9308-1

1.2.	enterokoki	LVS EN ISO 7899-2

1.3.	Pseudomonas aeruginosa 	LVS EN ISO 12780

1.4.	mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C	LVS EN ISO 6222

1.5.	mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 37 °C	LVS EN ISO 6222

1.6.	Clostridium perfringens (ieskaitot sporas)	LVS EN ISO 26461-2

2. Rādītāji, kuriem noteikts efektivitātes raksturojums1:

Rezul- 	Rezul- 	Metodes

tātu	tātu	zemākā

Nr. 	Rādītājs	ticamī- 	pre-	noteik-	Piezīmes

p.k.		ba2, 3 	cizi- 	šanas

(%)	tāte2, 4	robeža2, 5

(%)	(% no

normētās

vērtības)

1	2	3	4	5	6

2.1.	akrilamīds	15	15	25

2.2.	alumīnijs	10	10	10

2.3.	amonijs	10	10	10

2.4.	antimons	25	25	25

2.5.	arsēns	10	10	10

2.6.	benzols	25	25	25

2.7.	benzo(a)pirēns	25	25	25

2.8.	bors	10	10	10

2.9.	bromāti	25	25	25

2.10.	cianīdi 	10	10	10	Jānosaka visu veidu summa

2.11.	1,2-dihloretāns	25	25	10

2.12.	dzelzs	10	10	10

2.13.	dzīvsudrabs	20	10	20

2.14.	elektrovadītspēja	10	10	10

2.15.	epihlorhidrīns	15	15	25

2.16.	fluorīdi	10	10	10

2.17.	hlorīdi	10	10	10

2.18.	hroms	10	10	10

2.19.	kadmijs	10	10	10

2.20.	mangāns	10	10	10

2.21.	nātrijs	10	10	10

2.22.	niķelis	10	10	10

2.23.	nitrāti	10	10	10

2.24.	nitrīti	10	10	10

2.25.	oksidējamība	25	25	10	Oksidāciju veic 10 minūtes

100 °C temperatūrā ar kālija

permanganātu skābā vidē

2.26.	pesticīdi	25	25	25	Atsevišķiem pesticīdiem

2.27.	policikliskie 	25	25	25	Noteikšanas rādītāji

aromātiskie 				piemērojami atsevišķām

ogļūdeņraži				vielām, kas nosakāmas ar

25 % precizitāti no 1.pielikumā

noteiktajām normām

2.28.	selēns	10	10	10

2.29.	sulfāti	10	10	10

2.30.	svins	10	10	10

2.31.	tetrahloretēns	25	25	10	Noteikšanas rādītāji

piemērojami atsevišķām

vielām, kas nosakāmas ar

50 % precizitāti no 1.pielikumā

noteiktajām normām

2.32.	trihalometāni 	25	25	10	Noteikšanas rādītāji

(kopā)				piemērojami atsevišķām

vielām, kas nosakāmas ar

25 % precizitāti no 1.pielikumā

noteiktajām normām

2.33.	trihloretēns	25	25	10	Noteikšanas rādītāji

piemērojami atsevišķām

vielām, kas nosakāmas ar

50 % precizitāti no 1.pielikumā

noteiktajām normām

2.34.	ūdeņraža jonu  	0,2 pH 			Metodes precizitāte ne

koncentrācijai	vienības			mazāka par 0,2 pH vienībām

2.35.	varš	10	10	10

2.36.	vinilhlorīds	15	15	25

Piezīmes.

1 Šī pielikuma 2.punktā noteiktajiem rādītājiem efektivitātes raksturojums ir tāds, ka var lietot analīzes metodes, ar kurām sasniedzama vismaz tikpat augsta noteikšanas robeža, precizitāte un ticamība, kā norādīts šajā tabulā.

2 Neatkarīgi no izmantotās analīzes jutības (metodes zemākās noteikšanas robeža), rezultātus norāda, izmantojot vismaz to pašu decimālo skaitļu daudzumu rādītāja lielumam, kā noteikts 1.pielikuma 2. un 3.punktā.

3 Rezultātu ticamība (sīkāk definēta LVS ISO 5725) — sistemātiskā kļūda, kuru izsaka kā atšķirību starp rādītāja patieso lielumu un pēc pietiekami liela analīžu atkārtojumu skaita iegūto vidējo lielumu.

4 Rezultātu precizitāte (sīkāk definēta LVS ISO 5725) — nejauša kļūda, kas tiek izteikta kā standarta novirze (grupas ietvaros vai starp grupām) no vidējā noteiktā rādītāja lieluma. Pieļaujamā precizitāte ir divkārša standartnovirze.

5 Metodes zemākā noteikšanas robeža — trīskārša standartnovirze dabīgā ūdens paraugam ar zemāko attiecīgā rādītāja koncentrāciju, kura nosakāma ar izmantoto metodi, vai pieckārša standartnovirze kontrolparaugam.

Veselības ministre I.Circene